# Приложение 1

# к извещению о проведении тендера

# на право заключения договора

# от «___» _________ 2023 г.

Тендерное задание

- Предмет тендера – изготовление, монтаж конструкций заполнения оконных и балконных проемов - металлопластиковые оконные блоки с установкой приточных регулируемых клапанов AEREСO ЕММ 716 с защитным козырьком АЕА731. Фрезеровку отверстий под установку приточных клапанов, производить в заводских условиях. Остекление двухкамерными стеклопакетами. Значение приведенного сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций в квартирах не менее   0,72 м²x⁰С/Вт. Цвет рам и импостов белый RAL 9003. Наружные отливы выполнять из листовой стали окрашенной в цвет RAL 8012.

- Объем выполняемых работ – объем выполняемых работ приведен в приложении к настоящему тендерному заданию и материалами рабочего проекта шифр: 1-ПР11-АР.

- Требование к качеству монтажных работ – работы должны быть выполнены согласно рекомендаций разработчиков систем светопрозрачных ограждающих конструкций, инструкций по применению используемых материалов, рабочего проекта, ГОСТ Р 52749-2007, ГОСТ Р 54861-2011, СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 и других действующих строительных норм и правил.

- Требования к безопасности производства работ – СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001, ч.1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», СНиП 12-04-2002, ч.2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», а также в соответствии с положениями Градостроительного кодекса, Федеральным законом «О техническом регулировании» и другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Российской Федерации.

- Требования к гарантийному сроку – не менее 5 лет.

- Цена договора -  включает в себя все необходимые затраты, связанные с выполнением работ. Расчет производить согласно формы (Приложение 1 к тендерному заданию). Расчет стоимости производится в рублях.

- Сроком окончания работ – считается подписание акта приёма-сдачи выполненных работ с предоставлением пакета документов освидетельствования работ.

- Требования к исполнительной документации - исполнительная документация должна быть представлена в полном объеме, в соответствии с требованиями действующих СНиП, а также сертификаты, удостоверяющие качество использованных при проведении работ материалов, изделий, комплектующих и оборудования, заверенные печать исполнителя.

- Осуществление контроля на производстве – Заказчик должен иметь возможность в любое время проверить на производстве исполнителя качество изготовления конструкций и наличие подтверждающей качество материалов документации.

- Особые условия – дополнительные работы и материалы, не учтенные при составлении расчета стоимости, но необходимые для безаварийной работы и сдачи объекта в эксплуатацию, выполняются и приобретаются за счёт подрядчика.

Приложение 1 к тендерному заданию:

- Расчет стоимости (форма).