# Приложение 1

# к извещению о проведении тендера

# на право заключения договора

# от «____»_________ 2023 г.

Тендерное задание

- Предмет тендера – изготовление и монтаж алюминиевых конструкций витражного остекления лестничных клеток.

- Объем выполняемых работ – объем выполняемых работ приведен в приложении к настоящему тендерному заданию и рабочей документации:

шифр: 1-ПР11-АР, 1-ПР11-АР1.

- В коммерческом предложении учесть: Остекление лестничной клетки – сплошной теплый витраж из алюминиевого профиля с заполнением стеклопакетами, шириной 2.6м,1.67м и 1.2м. На каждом этаже есть открываемые створки в соответствии с пожарными требованиями. Окрашен в цвет RAL 8012.

Для остекления лестничных клеток применить «теплые» алюминиевые витражные конструкции - стоечно-балочная система из алюминиевых профилей типа "Татпроф" ТП 50300 (или аналог ) с дверными створками для входных групп по системе ТПТ-65. Цвет профиля для входных групп и для остекления лестницы RAL 8012. Стеклопакеты 6-16ar-4topN или 6-16ar-6topN - подтвердить расчетом на ветровую нагрузку. Наружное стекло – прозрачное стекло "Stopsol Phoenix Clear" ("Стопсол Феникс Клир" - производство Россия), толщина 6 мм – подтвердить расчетом. В непрозрачной части расстекловки – в стеклопакете наружное обратнокрашенное стекло "Stopsol Phoenix Clear", толщина 6 мм, цвет RAL 8012. Применение закаленного стекла - в соответствии с требованиями безопасности.

- Требование к качеству монтажных работ – работы должны быть выполнены согласно рекомендаций разработчиков систем светопрозрачных ограждающих конструкций, инструкций по применению используемых материалов, рабочего проекта, ГОСТ Р 52749-2007, СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 и других действующих строительных норм и СНиП.

Узлы крепления и стыковки витражей со строительными конструкциями и фасадной системой разрабатываются специализированной подрядной организацией в составе Рабочего проекта витражных систем, который подлежит согласованию с ген.проектировщиком (ООО "Студия М4") и Утверждению Заказчика (ООО «Терминал-Ресурс») перед началом производства.

Количество и габариты открывающихся элементов витражной конструкции лестничной клетки выполнено исходя из требований СП 2.13130.2012. При разработке чертежей завода-изготовителя, обеспечить выполнение требований п.5.4.16 данного СП 2.13130.2012 (площадь остекления открывающихся элементов – не менее 1,2 кв.м на этаже; устройства для открывания – не выше 1.7 м от уровня площадки).

- Требования к безопасности производства работ – СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001, ч.1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», СНиП 12-04-2002, ч.2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», а также в соответствии с положениями Градостроительного кодекса, Федеральным законом «О техническом регулировании» и другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Российской Федерации.

- Требования к гарантийному сроку – не менее 5 лет.

- Цена договора -  включает в себя все необходимые затраты, связанные с выполнением работ. Расчет производить согласно форме (Приложение 1 к тендерному заданию). Расчет стоимости производится в рублях.

- Сроком окончания работ – считается подписание акта приёма-сдачи выполненных работ с предоставлением пакета документов освидетельствования работ.

- Требования к исполнительной документации - исполнительная документация должна быть представлена в полном объеме, в соответствии с требованиями действующих СНиП, а также сертификаты, удостоверяющие  качество использованных при проведении работ материалов, изделий, комплектующих и оборудования , заверенные печатью исполнителя, включая Заключение по оценке огнестойкости и пожарной опасности наружных ненесущих светопрозрачных  конструкций с узлами примыкания и крепления к железобетонным перекрытиям.

- Осуществление контроля на производстве – Заказчик должен иметь возможность в любое время проверить на производстве исполнителя качество изготовления конструкций и наличие подтверждающей качество материалов документации.

- Особые условия – дополнительные работы и материалы, не учтенные при составлении расчета стоимости, но необходимые для безаварийной работы и сдачи объекта  в  эксплуатацию   выполняются и приобретаются за счёт подрядчика.

Приложение 1 к тендерному заданию:

- Расчет стоимости (форма).